ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі  та перелік документів, що надаються на підтвердження відповідності товару необхідним характеристикам

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або сертифікату (або витягів з них), або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту..

2. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником (з наданням копій документів про таке представництво), яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер закупівлі, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, та назву Замовника.

3. У разі надання еквіваленту товару, визначеного Замовником в специфікації тендерної документації, учасник подає: детальну порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений в специфікації тендерної документації, із зазначенням детальних відомостей щодо відповідності вимогам Замовника (згідно Взірця 1 Додатку 1 до Тендерної документації); копію інструкції з використання товару, що є еквівалентом, та копію сертифікату (паспорту) якості товару, що є еквівалентом зазначеного в специфікації тендерної документації та запропонований учасником.

## МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ (ЯКІСНІ) ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

## (Специфікація)

| № | НК 024:2019 | Назва виробу медичного призначення | Вимога | Од. виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34096 Внутрішній катетер дренажного уретра, антимікробний | Катетер Фолея, розмір Fr16 | Призначення: для тривалої катетеризації сечового міхура. Катетер виготовлений з натурального латексу обробленого силіконом; м'який закруглений закритий кінець; безпечне і симетричне надування балона; два бічних дренажних отвори; колірне кодування коннектора для зручного розпізнавання розміру; 2-х ходовий; обсяг балона 30мл, довжина катетера, не менше 400 мм. Стерильний, апірогенний, нетоксичний; для одноразового використання; індивідуальна упаковка. Розмір 16 | шт. | 300 |
| 2 | 34097 Внутрішній катетер дренажного уретра, антимікробний | Катетер Фолея, розмір Fr14 | Призначення: для тривалої катетеризації сечового міхура. Катетер виготовлений з натурального латексу обробленого силіконом; м'який закруглений закритий кінець; безпечне і симетричне надування балона; два бічних дренажних отвори; колірне кодування коннектора для зручного розпізнавання розміру; 2-х ходовий; обсяг балона 30мл, довжина катетера, не менше 400 мм. Стерильний, апірогенний, нетоксичний; для одноразового використання; індивідуальна упаковка. Розмір 14 | шт. | 1900 |
| 3 | 45603 Уретральний катетер для разового дренування | Катетер Нелатона, розмір Fr14 | Призначення: для короткочасної катетеризації сечового міхура. Виготовлено з полівінілхлориду. Стерильний, апірогенний, нетоксичний. Довжина катетера: (чоловічого 40 см., жіночого 21 см.) Для одноразового використання. Розмір 14 | шт. | 2800 |
| 4 | 14221 Зонд назогастрального харчування | Катетер живлячий, розмір Fr6 | Призначення: для ентерального харчування, введення рідкої їжі пацієнтам з проблемою ковтання. Катетер виготовлений з полівінілхлориду; термопластичний матеріал пом'якшується при температурі тіла; закритий заокруглений дистальний кінець; наявність рентгенконтрастною лінії по всій довжині зонда; проксимальний кінець із захисним ковпачком сумісний з штирьовим конектором катетерного шприца; кольорове кодування коннектора для визначення розміру; градуювання для точного розміщення катетера; наявність рентгенконтрастною лінії по всій довжині зонда. Стерильний, апірогенний, нетоксичний; для одноразового використання; індивідуальна упаковка. Довжина катетера 52 см. Розмір 6 | шт. | 100 |
| 5 | 14221 Зонд назогастрального харчування | Катетер живлячий, розмір Fr8 | Призначення: для ентерального харчування, введення рідкої їжі пацієнтам з проблемою ковтання. Катетер виготовлений з полівінілхлориду; Термопластичний матеріал пом'якшується при температурі тіла; закритий заокруглений дистальний кінець; наявність рентгенконтрастною лінії по всій довжині зонда; проксимальний кінець із захисним ковпачком сумісний з штирьовим конектором катетерного шприца; кольорове кодування коннектора для визначення розміру; градуювання для точного розміщення катетера; наявність рентгенконтрастною лінії по всій довжині зонда. Стерильний, апірогенний, нетоксичний; для одноразового використання; індивідуальна упаковка. Довжина катетера 52 см. Розмір 8 | шт. | 2300 |
| 6 | 34923 Катетер аспіраційної системи, загального призначення | Катетер аспіраційний розмір Fr6 | Призначення: для санації і аспірації мокротиння і слизу з верхніх дихальних шляхів, ротової і носової порожнини, з ендотрахеальних, трахеостомічних і ендобронхіальних трубок. Має клапан контролю аспірації; наявність клапана вакуум-контролю; має відкритий атравматичний дистальний кінець; два латеральних отвори з гладкими краями; кольорове кодування коннектора забезпечує швидке визначення необхідного розміру катетера; конектор типу КАПКОН (KAPKON) відповідає з'єднувальним елементам будь-якого аспіраційного обладнання; рентгеноконтрасна лінія по всій довжині катетера; стерильний, апірогенний, нетоксичний; для одноразового використання; індивідуальна упаковка; Розмір 6 | шт. | 13000 |
| 7 | 34923 Катетер аспіраційної системи, загального призначення | Катетер аспіраційний розмір Fr12 | Призначення: для санації і аспірації мокротиння і слизу з верхніх дихальних шляхів, ротової і носової порожнини, з ендотрахеальних, трахеостомічних і ендобронхіальних трубок. Має клапан контролю аспірації; наявність клапана вакуум-контролю; має відкритий атравматичний дистальний кінець; два латеральних отвори з гладкими краями; кольорове кодування коннектора забезпечує швидке визначення необхідного розміру катетера; конектор типу КАПКОН (KAPKON) відповідає з'єднувальним елементам будь-якого аспіраційного обладнання; рентгеноконтрасна лінія по всій довжині катетера; стерильний, апірогенний, нетоксичний; для одноразового використання; індивідуальна упаковка; Розмір 12 | шт. | 50 |
| 8 | 34923 Катетер аспіраційної системи, загального призначення | Катетер аспіраційний розмір Fr14 | Призначення: для санації і аспірації мокротиння і слизу з верхніх дихальних шляхів, ротової і носової порожнини, з ендотрахеальних, трахеостомічних і ендобронхіальних трубок. Має клапан контролю аспірації; наявність клапана вакуум-контролю; має відкритий атравматичний дистальний кінець; два латеральних отвори з гладкими краями; кольорове кодування коннектора забезпечує швидке визначення необхідного розміру катетера; конектор типу КАПКОН (KAPKON) відповідає з'єднувальним елементам будь-якого аспіраційного обладнання; рентгеноконтрасна лінія по всій довжині катетера; стерильний, апірогенний, нетоксичний; для одноразового використання; індивідуальна упаковка; Розмір 14 | шт. | 50 |
| 9 | 34923 Катетер аспіраційної системи, загального призначення | Катетер аспіраційний розмір Fr16 | Призначення: для санації і аспірації мокротиння і слизу з верхніх дихальних шляхів, ротової і носової порожнини, з ендотрахеальних, трахеостомічних і ендобронхіальних трубок. Має клапан контролю аспірації; наявність клапана вакуум-контролю; має відкритий атравматичний дистальний кінець; два латеральних отвори з гладкими краями; кольорове кодування коннектора забезпечує швидке визначення необхідного розміру катетера; конектор типу КАПКОН (KAPKON) відповідає з'єднувальним елементам будь-якого аспіраційного обладнання; рентгеноконтрасна лінія по всій довжині катетера; стерильний, апірогенний, нетоксичний; для одноразового використання; індивідуальна упаковка; Розмір 16 | шт. | 50 |
| 10 | 34923 Катетер аспіраційної системи, загального призначення | Катетер аспіраційний, розмір Fr8 | Призначення: для санації і аспірації мокротиння і слизу з верхніх дихальних шляхів, ротової і носової порожнини, з ендотрахеальних, трахеостомічних і ендобронхіальних трубок. Має клапан контролю аспірації; наявність клапана вакуум-контролю; має відкритий атравматичний дистальний кінець; два латеральних отвори з гладкими краями; кольорове кодування коннектора забезпечує швидке визначення необхідного розміру катетера; конектор типу КАПКОН (KAPKON) відповідає з'єднувальним елементам будь-якого аспіраційного обладнання; рентгеноконтрасна лінія по всій довжині катетера; стерильний, апірогенний, нетоксичний; для одноразового використання; індивідуальна упаковка; Розмір 8 | шт. | 800 |
| 11 | 36244 Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер | Подовжувач інфузійних магістралей (150см) | Призначення: для забезпечення повноцінної інфузійної терапії. Трубка виготовлена ​​з полівінілхлориду, стійкого до перегинів; прозора - для візуалізації потоку; коннектори Луер лок (Luer lock); сумісний з усіма типами шприцевих насосів; стерильний, апірогенний, нетоксичний; для одноразового використання; індивідуальна упаковка; довжина подовжувача 150 см. | шт. | 2500 |
| 12 | 46967 Трубка ендотрахеальна стандартна, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна без манжети, розмір 3,0 мм | Призначення: для відновлення прохідності дихальних шляхів за допомогою інтубації трахеї через рот та ніс. Одноразового використання; глибинні позначки в сантиметрах, які вказують на відстань до дистального кінчика, що допомагає контролювати розташування трубки після інтубації; маркована двома окружними лініями, для допомоги позиціонування відносно голосових зв'язок; м’який заокруглений дистальний кінчик, який знижує ризик пошкодження м’яких тканин при введенні; отвір Мерфі для забезпечення безперервного постачання газів. 15 М конічний з’єднувач. Виготовлена з медичного полівінілхлориду; не містить латексу та фталатів DEHP; рентгеноконтрасна лінія; внутрішній діаметр 3,0 мм. | шт. | 50 |
| 13 | 46967 Трубка ендотрахеальна стандартна, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна без манжети, розмір 3,5 мм | Призначення: для відновлення прохідності дихальних шляхів за допомогою інтубації трахеї через рот та ніс. Одноразового використання; глибинні позначки в сантиметрах, які вказують на відстань до дистального кінчика, що допомагає контролювати розташування трубки після інтубації; маркована двома окружними лініями, для допомоги позиціонування відносно голосових зв'язок; м’який заокруглений дистальний кінчик, який знижує ризик пошкодження м’яких тканин при введенні; отвір Мерфі для забезпечення безперервного постачання газів; 15 М конічний з’єднувач. Повинна бути виготовлена з медичного полівінілхлориду; не містить латексу та фталатів DEHP; рентгеноконтрасна лінія; внутрішній діаметр 3,5 мм. | шт. | 50 |
| 14 | 46967 Трубка ендотрахеальна стандартна, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна без манжети, розмір 4,0 мм | Призначення: для відновлення прохідності дихальних шляхів за допомогою інтубації трахеї через рот та ніс. Одноразового використання; глибинні позначки в сантиметрах, які вказують на відстань до дистального кінчика, що допомагає контролювати розташування трубки після інтубації; маркована двома окружними лініями, для допомоги позиціонування відносно голосових зв'язок; м’який заокруглений дистальний кінчик, який знижує ризик пошкодження м’яких тканин при введенні; отвір Мерфі для забезпечення безперервного постачання газів; 15 М конічний з’єднувач. Виготовлена з медичного полівінілхлориду; не містить латексу та фталатів DEHP; рентгеноконтрасну лінію; внутрішній діаметр 4,0 мм. | шт. | 50 |
| 15 | 46967 Трубка ендотрахеальна стандартна, одноразового використання | Трубка ендотрахеальна з манжетою, розмір 6,5 мм | Призначення: для відновлення прохідності дихальних шляхів, за допомогою інтубації трахеї через ніс або рот. Одноразового використання; орієнтаційний подвійний маркер на дистальному кінці; глибинні позначки в сантиметрах; контрольний балон цільної лити форму, малого розміру з клапаном Luer для роздування манжети; заокруглений атравматичний кінець із збільшеним отвором Мерфі; 15 М конічний з’єднувач; рентгеноконтрастна лінія.Манжета з великою площею поверхні, ефективною герметизацією, що дозволяє розподіляти тиск по більшій площі поверхні, за рахунок чого мінімізується тиск на стінки трахеї та знижується ризик розвитку некрозу; виготовлена з медичного полівінілхлориду; не містить латексу та фталатів DEHP. Внутрішній діаметр 6,5 мм. | шт. | 50 |
| 16 | 32192 Пуповинна кліпса | Затискач для пуповини | Призначення: для стискання судин пуповини в перші хвилини життя новонародженого. Виготовлений з нетоксичного пластика; насічки на внутрішній стороні затиску для утримування пуповини в одному положенні; максимальна відкриття браншей - 15 мм; стерильний, апірогенний, нетоксичний; для одноразового використання; індивідуальна упаковка. | шт. | 1500 |
| 17 | 40601 Периферичний судинний катетер | Катетер для довготривалого венозного доступу поліуретановий, розмір 28G (1FR), | Призначення: для довгострокової венозної катетеризації недоношених дітей з дуже малою вагою (парентеральне харчування, введення ліків). Виготовлений з поліуретану, рентгенконтрастний. Має внутрішній діаметр 0,17 мм, зовнішній – 0,35 мм, довжина не більше 20 см. Об’єм заповнення – 0,09 мл. Швидкість потоку – 0,7 мл/хв. Градуюється через кожен сантиметр. Має голку, що розщеплюється 24G (0,7 мм). Індивідуальне пакування, розмір 28G (1 Fr). | шт. | 20 |
| 18 | 40601 Периферичний судинний катетер | Катетер для довготривалого венозного доступу поліуретановий епікутано-кавальний з канюлею, що розламується розмір 24G (2Fr) | Призначення: для довгострокового венозного доступу недоношеним дітям та новонародженим. Виготовлений з поліуретану, рентгенконтрастний. Має внутрішній діаметр 0,4 мм, зовнішній – 0,6 мм, довжина не більше 30 см. Об’єм заповнення – 0,13 мл. Швидкість потоку – 4,5 мл/хв. Має голку 20G (1,0 мм). Індивідуальне пакування, розмір 24G (2 Fr). | шт. | 10 |
| 19 | 42386 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD | Пробірка вакуумна для збору крові, 6мл, з активатором згортання, 13x100 мм, стерильна, з червоною кришкою, №100 | Призначення: для венозного забору крові. Під час витягання голки з пробірки не повинен створюватись аерозольний ефект. Наповнювач: з активатором згортання Об’єм: 6 мл .Колір кришки: червоний Розмір пробірки: 13х100 мм. Матеріал пробірки: поліетилентерефталат. Матеріал кришки: поліетилен. Упаковка: 100 шт. | уп. | 20 |
| 20 | 42386 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD | Пробірка вакуумна для забору крові, 6мл, з К2 ЕДТА, 13х100мм, стерильна з бузковою кришкою, №100 | Призначення: для венозного забору крові. Під час витягання голки з пробірки не повинен створюватись аерозольний ефект. Наповнювач: К2 ЕДТА Об’єм: 6 мл. Колір кришки: бузковий Розмір пробірки: 13х100 мм. Матеріал пробірки: поліетилентерефталат. Матеріал кришки: поліетилен. Упаковка: 100 шт. | уп. | 15 |
| 21 | 60644 Набір для акушерських / гінекологічних операцій, що не містить лікарські засоби, одноразового використання | Набір гінекологічний оглядовий | Призначення: для профілактичних оглядів, діагностики різніх гінекологічніх захворювань и маніпуляцій в умовах медичний установ. Комплектація: рукавички оглядові (розмір М) - 1 пара, бахіли медичні низькі - 1 пара, пелюшка гігієнічна 60см х 50см - 1 шт., дзеркало вагінальне (розмір М)- 1 шт., щіточка гінекологічна цервікальна- 1 шт., аплікатор ватний- 1 шт., шпатель Ейра гінекологічний- 1 шт., скло предметне - 2 шт. Стерильний. | шт. | 1000 |
| 22 | 15321 Нестерильний з'єднувальний гель | Гель для УЗД 1кг | Призначення: для ультразвукових досліджень. Об’єм упаковки 1000г. Вязкість 80.000 ± 10.000 CPS. PH: 6,2 + 0,4. Без формальдегідів і солей; водорозчинний. | шт. | 172 |
| 23 | 47569 Скальпель, разового застосування | Лезо для скальпелю, розмір 22 | Призначення: для всіх видів хірургічних маніпуляцій в умовах медико - профілактичних установ. Леза виготовлені з вуглецевої сталі, яка володіє підвищеною міцністю і твердістю; стерильні, апирогені, нетоксичні; для одноразового використання; леза індивідуально упаковані в фольгу. Розмір 22 | шт. | 1000 |
| 24 | 45130 Хірургічний мішечок на усунені тканини | Одноразовий контейнер для екстракції, 400 мл | Призначення: для вилучення біологічних матеріалів під час лапароскопічного втручання. Підвищена пружність та стійкість до розтягнення. Об'єм: 400 мл; стерильний; для одноразового використання | шт. | 150 |
| 25 | 61579 Скарификатор неавтоматичний, одноразового використання | Скарифікатор № 200 | Призначення: для проколу пальця при заборі зразка крові для клінічних та інших лабораторних досліджень в лікувально-профілактичних закладах, медичних лабораторіях. Тип: спис; довжина списа 3мм ± 0,5 мм; матеріал: нержавіюча сталь; орієнтовані і викладені в одну сторону; стерильний, апірогенний, нетоксичний; для одноразового використання; індивідуальна упаковка, поставляється в упаковці по 200 шт. Довжина скарифікатора 40 мм ± 1,5 мм. | уп. | 20 |
| 26 | 35356 Канюля аспіраційна, одноразового застосування | Канюля аспіраційна для багаторазового взяття медикаментів | Призначення: для багаторазового взяття медикаментів. З антибактеріальним фільтром для фільтрації повітря та фільтром тонкої очистки розчину. Для виготовлення використані матеріали : поліпропілен, поліетилен, силікон, акриловий сополімер на нейлоновій основі. Фільтр повітряний антибактеріальний: 0,45 мкм. Фільтр для фільтрації розчину: 5,00 мкм. Щільно прилягаюча кришка, захищений від дотику конектор з вбудованим клапаном та фільтром. | шт. | 800 |
| 27 | 10759 Катетер пупковий | Катетер пупочний, розмір (Fr6) | Призначення: для введення в пупкову вену при несумісності крові матері і дитини (обмінне переливання крові новонароджених). Приєднувальний конус «Луер»; кольорове кодування коннектора для визначення розміру; одноразовий, стерильний, апірогенний, нетоксичний. Розмір 6 | шт. | 200 |
| 28 | 35203 Катетер назальний для подачі кисню | Канюля назальна(педіатрична) | Призначення: для короткочасної і тривалої подачі низькоконцентрованого кисню при помірній гіпоксії. Трубка канюлі виготовлена ​​з полівінілхлориду; краї канюлі гладкі, закругленої форми; носові зубці прямі, виготовлені з термопластичного матеріалу; Довжина кисневої магістралі 1800 + - 50мм. Зовнішній діаметр носових зубців: 3,2 + - 0,2 мм. Внутрішній діаметр носових зубців: 2,2 + -0,2мм. Інтервал між двома лініями носових зубців: 9,8 + - 0,5 мм. | шт. | 250 |
| 29 | 35204 Катетер назальний для подачі кисню | Канюля назальна (для дорослих) | Призначення: для короткочасної і тривалої подачі низькоконцентрованого кисню при помірній гіпоксії. Трубка канюлі виготовлена ​​з полівінілхлориду; краї канюлі гладкі, закругленої форми; носові зубці прямі, виготовлені з термопластичного матеріалу; довжина кисневої магістралі: 2100 + - 50мм; зовнішній діаметр носових зубців: 5.0 + - 0,2 мм; внутрішній діаметр носових зубців: 4.8 + -0,2мм; інтервал між двома лініями носових зубців: 14.0 + - 0,5 мм. | шт. | 200 |
| 30 | 14202 Шлунково-кишкова трубка | Зонд шлунковий, розмір Fr14 | Призначення: для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою, а також для введення їжі, поживних речовин, лікарських препаратів в шлунок, або дренування небажаного вмісту шлунка і декомпресії шлунка. Виготовлений з прозорого нетоксичного полівінілхлориду; гладка поверхня і атравматичний дистальний кінець заокругленної форми; наявність рентгенконтрастної лінії по всій довжині зонда; відкритий кінець з 4 бічними отворами; кольорове кодування коннектора для визначення розміру; стерильний, апірогенний, нетоксичний; для одноразового використання; індивідуальна упаковка. Загальна довжина зонда 1245 мм. Розмір 14 | шт. | 20 |
| 31 | 14202 Шлунково-кишкова трубка | Зонд шлунковий, розмір Fr16 | Призначення: для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою, а також для введення їжі, поживних речовин, лікарських препаратів в шлунок, або дренування небажаного вмісту шлунка і декомпресії шлунка. Виготовлений з прозорого нетоксичного полівінілхлориду; гладка поверхня і атравматичний дистальний кінець заокругленної форми; наявність рентгенконтрастної лінії по всій довжині зонда; відкритий кінець з 4 бічними отворами;кольорове кодування коннектора для визначення розміру; стерильний, апірогенний, нетоксичний; для одноразового використання; індивідуальна упаковка. Загальна довжина зонда 1245 мм. Розмір 16 | шт. | 10 |
| 32 | 14202 Шлунково-кишкова трубка | Зонд шлунковий, розмір Fr18 | Призначення: для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою, а також для введення їжі, поживних речовин, лікарських препаратів в шлунок, або дренування небажаного вмісту шлунка і декомпресії шлунка. Виготовлений з прозорого нетоксичного полівінілхлориду; гладка поверхня і атравматичний дистальний кінець заокругленної форми; наявність рентгенконтрастної лінії по всій довжині зонда; відкритий кінець з 4 бічними отворами;кольорове кодування коннектора для визначення розміру; стерильний, апірогенний, нетоксичний; для одноразового використання; індивідуальна упаковка. Загальна довжина зонда 1245 мм. Розмір 18 | шт. | 10 |
| 33 | 14202 Шлунково-кишкова трубка | Зонд шлунковий, розмір Fr20 | Призначення: для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою, а також для введення їжі, поживних речовин, лікарських препаратів в шлунок, або дренування небажаного вмісту шлунка і декомпресії шлунка. Виготовлений з прозорого нетоксичного полівінілхлориду; гладка поверхня і атравматичний дистальний кінець заокругленної форми; наявність рентгенконтрастної лінії по всій довжині зонда; відкритий кінець з 4 бічними отворами;кольорове кодування коннектора для визначення розміру; стерильний, апірогенний, нетоксичний; для одноразового використання; індивідуальна упаковка. Загальна довжина зонда 1245 мм. Розмір 20 | шт. | 10 |
| 34 | 58921 Сечоприймач із зливним краном без кріплення до пацієнта, стерильний | Сечоприймач, стерильний, 2л. | Призначення: для збору сечі у дорослих. Повинен мати градуювання, отвір для зливу, клапан зворотного відтоку сечі, 4 отвори для кріплення.Об’єм: 2000 мл. Довжина трубки: 90±2 см Ціна поділки градуювання: 100 мл. Матеріал: ПВХ. Стерильний, індивідуальна упаковка. | шт. | 800 |
| 35 | 58922 Сечоприймач із зливним краном без кріплення до пацієнта, стерильний | Сечоприймач (педіатричний) 100 мл | Призначення: для збору сечі у маленьких дітей, можуть бути використані як в стаціонарі, так і в домашніх умовах. Мішок виготовлений з прозорого поліентілена; клейова основа забезпечена спеціальним гіпоалергенним липким фіксуючим пристроєм; бічне градуювання від 10 мл до 100 мл; універсальний для хлопчиків і дівчаток; стерильний, апірогенний, нетоксичний; для одноразового використання; індивідуальна упаковка. Об `єм 100 мл. | шт. | 200 |
| 36 | 33172 Інфузійний катетер | Катетер внутрішньовенний тип Butterfly 21G | Призначення: для короткочасної пункції малих периферичних вен (до 6 годин) і в/в інфузій. Наявні крильця, що допомагають надійно зафіксувати катетер. Має захисний ковпачок на гнучкій трубці. Голка 3-х граної заточки. Розмір: 0,8х19 мм, кольорове маркування – зелений.Одноразового застосування, стерильна, індивідуальна упаковка | шт. | 1000 |
| 37 | 60699 Камера зволоження повітря для лінії вдиху, одноразового використання | Камера зволожувача з автоматичним заповненням, стерильна | Автоматичне наповнення.; стерильна; одноразового використання; водомісткість не більше 130 мл ± 10 мл; впускна трубка для подачі води довжиною не менше 1,2 м із затискачем та інфузійною системою; 22-міліметрові з’єднувачі, які сумісні з широким діапазоном вентиляційних дихальних контурів; прозора камера з плаваючим індикаторним кільцем для візуального контролю рівня води; впускну трубку для подачі води 1,2 м із затискачем та інфузійною системою. Не містить латекс та DEHP фталати. | шт. | 5 |
| 38 | 35113 Зволожувач дихальних сумішей без підігріву | Зволожувач бульбашковий 400мл, стаціонарний | Призначення: для зволоження сухого кисню, що подається пацієнту через рот або ніс. Індивідуальна упаковка; одноразовий; матеріал дифузора з кераміки; клапану тиску, що автоматично відкривається при тиску 4psi. Наявність відміток мінімального і максимального рівня води.Ємкість, не менше, 400 мл. Не містить латекс та DEHP фталати. | шт. | 8 |
| 39 | 34920 Катетер для периферійного судинного вливання | Катетер внутрішньовенний 26G | Одноразового використання; не містити ПВХ, DEHP фталатів та латексу. Голка з медичної сталі, потрійна заточка. Матеріал катетера – поліуретан. Три рентгеноконтрастні лінії включені в матеріал поліуретан так, щоб унеможливлювати диспергування BaSO4 у кров пацієнта. Без ін'єкційного порту. Технологія без використання клею. Сумісний з силовими інжекторами для контрастних введень. Швидкість потоку не менше 19 мл/хв. Розмір 26G /19 mm. | шт. | 1300 |
| 40 | 34978 Манжета для вимірювання артерійного тиску, багаторазового застосування | Манжета вимірювача артеріального тиску, велика | Призначення: комплектуючі для вимірювача артеріального тиску механічного з пневмокамерою. Розмір: 35-46 см; матеріал чохла: нейлон; колір: темно синій; латексна безшовна манжета, 2 трубки, з фіксуючим кільцем | шт. | 10 |
| 41 | 34978 Манжета для вимірювання артерійного тиску, багаторазового застосування | Манжета для вимірювача артеріального тиску, стандартна | Призначення: комплектуючі для вимірювача артеріального тиску механічного з пневмокамерою. Розмір: 24-38 см; матеріал чохла: нейлон; колір: темно синій; латексна безшовна манжета, 2 трубки, з фіксуючим кільцем | шт. | 20 |
| 42 | 10729 Центральний венозний катетер | Комплект для катетеризації великих судин 1-канальний | Призначення: для забезпечення внутрішньовенного доступу (за Сельдінгером) при неможливості використання внутрішньовенного периферійного доступу. В комплект входять наступні елементи: одноканальний катетер (діаметр - 7F, довжина –20 см); голка (розмір/довжина: 18G/70 мм); провідник (розмір/довжина/тип: .038" / 60 см /"J"); дилататор (розмір 8F); скальпель; шприц об'ємом 10 мл. Одноканальний катетер має нанесене стійке маркування. Канали та затискачі також мають відповідне маркування. Оснащений рухомими крильцями з двома отворами для фіксації лігатурою. Катетер виготовлено з термолабільногно, антитромбогенного, Rg- контрасного поліуретану найвищого класу типу ESTANE, що містить 20% сульфату барію. Катетер з дистальної частини має фасований конус з центральним отвором, кінчик є м'яким та атравматичним. Проксимальна частина катетера має універсальний конектор типу Луер-Лок. Провідник з кінчиком типу J, гнучкий, резистентний до перегину, металевий, має маркування по довжині. Знаходиться в круглому футлярі з направлювачем та упором для пальця. Пункційна голка є тонкостінною, має овальний зріз, профільований прозорий павільйон, конектор типу Луер-лок. Дилататор є цільнолитим, виготовлений з пластику. Комплект є стерильним (стерилізований оксидом етилену), нетоксичним, апірогенним, призначений для одноразового використання. | шт. | 10 |
| 43 | 46816 Нестерильний тепло / вологообмінний / бактерійний фільтр | Фільтр вірусобактеріальний тепловологообмінний для дорослих з портом Luer | Ефективність фільтрації не менше, 99,999%.Ефективні по відношенню до вірусів та бактерій, в тому числі -Туберкульоз, вірусу хвороби Крейтцфельда-Якоба, гепатиту С, ВІЛ та інших особливо небезпечних хвороб пацієнтів. Зволоження, не менше, 33,6мг/л. Опір при 30 л/хв не більше, 1,4 см H2O. Мертвий простір, не більше, 66 мл. Мінімальний дихальний об’єм 198 мл. Максимальний період використання 24 години. Заокруглена, без гострих країв форма. З'єднувачі 22M/15F повинні відповідати стандарту ISO 5356 та забезпечувати універсальні з'єднання. Порт Luer для моніторингу СО2, що закривається прикріпленою заглушкою. | шт. | 100 |
| 44 | 45036 Ларингеальний повітропровід, разового застосування | Маска ларингеальна, розмір 4 | Одноразового використання; з раздувною манжетою та інтегрованим аспіраційним портом, який забезпечує ефективне видалення рідини та шлункового вмісту, максимальний розмір аспіраційного катетера 18 (Fr). Система керування інтубацією, направляє ендотрахеальну трубку через голосові зв’язки, максимальний розмір ЕТТ 8,0 (мм). Інтегрований перфорований клапан, який практично не збільшуючи опір потоку, захищає від обтурації та піднімає надгортанник. Рекомендована вага пацієнта 50-70кг. Розмір 4. Матеріал медичний ПВХ, не містить латекс та фталати DEHP. | шт. | 2 |
| 45 | 60837 Фільтр бактеріальний для медичних газів, нестерильний, одноразового використання | Фільтр вірусобактеріальний для дорослих з портом Luer | Призначення: для запобігання передачі вірусів та бактерій від і до пацієнта при анестезії та інших видах штучного дихання. Ефективність фільтрації не менше, 99,999%. Ефективні по відношенню до вірусів та бактерій, в тому числі -Туберкульоз, вірусу хвороби Крейтцфельда-Якоба, гепатиту С, ВІЛ та інших особливо небезпечних хвороб пацієнтів. Опір при 30 л/хв не більше, 1,2 см H2O. Мертвий простір, не більше, 66 мл. Мінімальний дихальний об’єм не більше, 198 мл. Повинні змінюватися кожні 24 години. Заокруглена, без гострих країв форма зменшує ризик виникнення пролежнів у пацієнта. Мають бути електростатичними. Має бути порт для моніторингу СО2, що закривається прикріпленою заглушкою. | шт. | 300 |
| 46 | 45036 Ларингеальний повітропровід, разового застосування | Маска ларингеальна, розмір 5 | Одноразового використання; з раздувною манжетою та інтегрованим аспіраційним портом, який забезпечує ефективне видалення рідини та шлункового вмісту, максимальний розмір аспіраційного катетера 18 (Fr). Система керування інтубацією, направляє ендотрахеальну трубку через голосові зв’язки, максимальний розмір ЕТТ 8,0 (мм). Інтегрований перфорований клапан, який практично не збільшуючи опір потоку, захищає від обтурації та піднімає надгортанник. Рекомендована вага пацієнта 70- 100 кг. Матеріал медичний ПВХ, не містить латекс та фталати DEHP. | шт. | 2 |
| 47 | 35202 Канюля назальна для подачі кисню при штучній вентиляції легенів з постійним позитивним тиском | Високопотокова назальна канюля до 60л/хв, розмір середній. | Призначення: для подачі більш високого потоку кисню, ніж стандартна киснева канюля. Призначена для використання в поєднанні з дихальними контурами з лінією обігріву, для нагрівання та зволоження газів, які подаються пацієнту. Забезпечує подачу кисню у діапазоні концентрацій від 24% до 60% та використання змінної швидкості потоку до 60 л/хв. Постачаеться з шийним тримачем, тримачем для трубки і затискачем типу «крокодил». Універсальний шарнірний з'єднувач відповідає вимогам стандарту ISO 5356-1:2015 і сумісний з більшістю дихальних контурів з лінією обігріву. В комплекті є адаптер. Не містить латекс та DEHP фталати. Розмір середній. | шт. | 5 |
| 48 | 42424 Повітропровід ротоглотковий, одноразового використання | Повітровід тип Guedel, 8 см | Інтегрований блок прикусу з кольоровою індикацією, що запобігає закушуванню та оклюзії дихальних шляхів; гладкий скошений кінчик, який забезпечує легке введення та мінімізує ризик травмування пацієнта; кольорове кодування відповідно до BS EN ISO 5364:2016 для зручності індикації розміру; чітко позначений розмір на повітроводі для швидкої та легкої перевірки. Матеріал Поліпропілен. Довжина не менше 8 см, розмір 2.Стерильний. | шт. | 10 |
| 49 | 42425 Повітропровід ротоглотковий, одноразового використання | Повітровід тип Guedel, 9 см | Інтегрований блок прикусу з кольоровою індикацією, що запобігає закушуванню та оклюзії дихальних шляхів; гладкий скошений кінчик, який забезпечує легке введення та мінімізує ризик травмування пацієнта; кольорове кодування відповідно до BS EN ISO 5364:2016 для зручності індикації розміру. Чітко позначений розмір на повітроводі для швидкої та легкої перевірки. Матеріал Поліпропілен. Довжина не менше 9 см, розмір 3. Стерильний. | шт. | 10 |
| 50 | 42426 Повітропровід ротоглотковий, одноразового використання | Повітровід тип Guedel, 10 см | Повинен мати Інтегрований блок прикусу з кольоровою індикацією, що запобігає закушуванню та оклюзії дихальних шляхів. Повинен мати гладкий скошений кінчик, який забезпечує легке введення та мінімізує ризик травмування пацієнта. Повинен мати кольорове кодування відповідно до BS EN ISO 5364:2016 для зручності індикації розміру. Повинен мати чітко позначений розмір на повітроводі для швидкої та легкої перевірки. Матеріал Поліпропілен.Повинен мати довжину не менше 10 см, розмір 4. Повинен бути стерильний. | шт. | 10 |
| 51 | 42422 Повітропровід носоглотковий, одноразового використання | Повітровід назофарингеальний, 6.0 мм | Поворотний обмежувач, який може обертатись на 360⁰, розташовуючи повітровід в найзручнішому положенні для пацієнта та не блокуючи вільну ніздрю; заокруглений скошений кінчик; довжина не менше 140 мм, зовнішній діаметр не більше 9 мм. Вироблений з медичного ПВХ та не містить латекс та DEHP фталати. | шт. | 5 |
| 52 | 37469 Стилет для воздуховоду, одноразового використання | Стилет інтубаційний 4,0 мм, довжина 405 мм | Одноразового використання в стерильній упаковці. Виготовлений з алюмінієвої основи з м’яким зовнішнім покриттям; гладкий кінчик, який знижує ризик пошкодження м’яких тканин; довжина не менше ніж 405 мм.; діаметр не більше 4,0 мм (12 Ch). Матеріали: покриття стержня - Полівінілхлорид (ПВХ); гнучкий стержень – алюміній. Не містять фталатів DEHP. | шт. | 5 |
| 53 | 46232 Анестезіологічна лицева маска одноразового застосування | Маска анестезіологічна надувна одноразова, розмір 3 | Одноразового використання; без латексу та DEHP фталатів; Безбарвна / прозора маска дозволяє контролювати колір шкіряних покривів та життєві ознаки пацієнта; м’які краї маски забезпечують безпечний контакт виробу із шкіряним покривом обличчя пацієнта; 22мм з’єднувач, який відповідає стандартам ISO 5356-1. Маска має спеціальний тримач з 4 гачками, що забезпечує з’єднання з наголовником. Надувний валик з Luer портом. Ущільнення можна збільшити, надуваючи або здуваючи валик відповідно до анатомічних контурів пацієнта. Маска велика дитяча, розмір 3 | шт. | 10 |
| 54 | 46233 Анестезіологічна лицева маска одноразового застосування | Маска анестезіологічна надувна одноразова, розмір 4 | Одноразового використання. Без латексу та DEHP фталатів. Безбарвна / прозора маска дозволяє контролювати колір шкіряних покривів та життєві ознаки пацієнта. М’які краї маски забезпечують безпечний контакт виробу із шкіряним покривом обличчя пацієнта; 22мм з’єднувач, який відповідає стандартам ISO 5356-1.Маска має спеціальний тримач з 4 гачками, що забезпечує з’єднання з наголовником; надувний валик з Luer портом. Ущільнення можна збільшити, надуваючи або здуваючи валик відповідно до анатомічних контурів пацієнта. Маска для дорослих, розмір 4 | шт. | 10 |
| 55 | 46234 Анестезіологічна лицева маска одноразового застосування | Маска анестезіологічна надувна одноразова, розмір 5 | Одноразового використання; без латексу та DEHP фталатів; безбарвна / прозора маска дозволяє контролювати колір шкіряних покривів та життєві ознаки пацієнта; м’які краї маски забезпечують безпечний контакт виробу із шкіряним покривом обличчя пацієнта; 22мм з’єднувач, який відповідає стандартам ISO 5356-1. Спеціальний тримач з 4 гачками, що забезпечує з’єднання з наголовником; надувний валик з Luer портом. Ущільнення можна збільшити, надуваючи або здуваючи валик відповідно до анатомічних контурів пацієнта. Маска велика для дорослих, розмір 5 | шт. | 10 |
| 56 | 42476 З'єднувач для дихального контура, одноразового використання | Трубка з'єднувальна гофрована з кутовим з'єднувачем та портом | Забезпечує зручне з’єднання дихальної системи та інтубаційної трубки. Діаметр трубкине більше 15 мм; довжина трубки не більше 150 мм.; низькопрофільний кутовий з’єднувач з портом Luer Lock; з’єднувач 22 мм F (до апарата) та з’єднувачі 15 мм F/22 мм М(до пацієнта).Гофрована трубка виготовлена з поліетилену. | шт. | 10 |
| 57 | 42476 З'єднувач для дихального контура, одноразового використання | Трубка з'єднувальна гофрована з шарнірним кутовим з'єднувачем з подвійною заглушкою та ущільнювачем | Забезпечує зручне з’єднання дихальної системи та інтубаційної трубки. Діаметр трубки не більше 15 мм ; довжина трубки не більше 150 мм; шарнірний кутовий з'єднувач з подвійною заглушкою та ущільнювачем. Верхня заглушка має порт з ущільнювачем для введення фіброскопа. Нижня заглушка має діаметр 9,5 мм та забезпечує необмежений доступ для аспіраційних катетерів. З’єднувач 22 мм F (до апарата) та з’єднувачі 15 мм F/22 мм М(до пацієнта). Гофрована трубка виготовлена з поліетилену. | шт. | 10 |
| 58 | 34877 Мішок для дихального контура разового застосування | Мішок дихальний 2 л, одноразовий | Одноразового використання. З’єднувач 22мм F; мішок об'ємом не більше 2 л. Виготовлений з матеріалу: мішок – неопрен, з’єднувач – полівінілхлорид. Не містить латекс та DEHP фталати. | шт. | 5 |
| 59 | 35815 Тримач ендотрахейної трубки | Тримач ендотрахеальної трубки | Фіксується за допомогою міцного тканинного ременя на липучці. Окремі отвори, достатнього розміру, які дозволяють відсмоктувати виділення із ротової порожнини. Внутрішня сторона тримача покрита м'яким покриттям з пінорезини, яке захищає обличчя від пошкодження під час використання. З внутрішньої сторони невеликий вмонтований прикусний валик, який діє як блок прикусу, та знижує ризик травмування ендотрахеальної трубки. Регульований гвинтовий затискач дозволяє використовувати тримач з трубками розміру 5,5-11 мм ID Не містить латексу та DEHP фталатів | шт. | 5 |
| 60 | 32172 Клапан інфузійної системи внутрішньовенних вливань | Краник 3-ходовий | Призначення: для внутрішньовенного введення розчинів, для забезпечення додаткового місця введення лікарських засобів при проведенні внутрішньовенної інфузійної терапії. Корпус прозорий для візуалізації потоку; позначення напрямку потоку у вигляді стрілок; адаптер Луер-Локк і порт для ін'єкцій; поворот краника на 360 ͦ; на кінцях краника обертаються запобіжні ковпачки з внутрішнім різьбленням; виготовлений з медичного пластику, матеріали виготовлення: - трійник: полікарбонат;- ручка: HDPE 50 MA 180;- колпачок: PVC TFG 100B; - коннектор Луер Лок: поліетилен; стерильний, нетоксичний, апірогенний; ындивідуальна упаковка; для одноразового використання. | шт. | 1000 |
| 61 | 16156 Анероїдний механічний апарат для вимірювання артеріального тиску | Вимірювач артеріального тиску механічний | Призначення: для вимірювання систолічного і діастолічного артеріального тиску. Діапазон вимірювання артеріального тиску: 0-300 мм рт.ст. Точність вимірювання артеріального тиску: 3 мм рт.ст. Тип вимірювання тиску: механічний. Область виміру тиску: плече. Манжета з нейлону. Комплектація: манометр мембранний; пневматичний нагнітач з регулятором; манжета (35-46см); стетоскоп; чохол. | шт. | 6 |
| 62 | 35070 Дихальний контур бактеріального фільтра | Фільтр вірусобактеріальний гофрований гідрофобний з портом Luer для дорослих | Ефективність фільтрації не менше, 99,99999%. Ефективний по відношенню до вірусів та бактерій, в тому числі -Туберкульоз, вірусу хвороби Крейтцфельда-Якоба, гепатиту С, ВІЛ та інших особливо небезпечних хвороб пацієнтів. Опір при 30 л/хв не більше, 1,4 см H2O. Мертвий простір, не більше, 47 мл. Мінімальний дихальний об’єм не більше, 141 мл. Повинен змінюватися кожні 24 години. Гофрований; гідрофобний. Має порт для моніторингу СО2, що закривається прикріпленою заглушкою. | шт. | 100 |

Взірець 1 Додатку 1 Тендерної документації

«Детальна порівняльна характеристика запропонованого еквівалентного товару

| № з/п | Найменування товару відповідно до тендерної документації | Найменування запропонованого товару у тендерній пропозиції |
| --- | --- | --- |
|  | Назва товару згідно тендерної документації | Медико-технічні вимоги до товару, встановлені Замовником | од. виміру | кількість | Назва товару згідно документів виробника | Медико-технічні характеристики запропонованого товару | од. виміру | кількість | Відповідність медико-технічним вимогам, встановленим замовником (з посиланням на сторінки технічної документації, на яких міститься підтвердження відповідності) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Датовано: «____» ________________ 2021 року Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника або П.І.Б. та підпис учасника-фізичної особи»

До уваги Учасників!

Медико-технічні вимоги до предмета закупівлі не можуть бути змінені під час пропонування еквіваленту товару. Всі показники мають бути незмінними під час подання Учасниками своїх пропозицій. Посилання "або еквівалент" у тендерній документації Замовника міститься на виконання пункту 3 частини  другої ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015  № 922-VІІІ (зі змінами) та стосується лише конкретної торговельної марки чи фірми, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерела його походження або виробника