Медико-технічні вимоги до непрямого офтальмоскопу (1 одиниця)

| № п/п | Найменування Медико-технічних вимог | Значення | Відповідність (із посиланням на сторінки в офіційній технічній документації виробника) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технічні вимоги до непрямого офтальмоскопа |  |  |
| 1.1 | Вага непрямого офтамоскопа без аккумулятора, г | Не більше ніж 480 |  |
| 1.2 | Світлодіодне освітлення | Наявність |  |
| 1.3 | Продуктивність світлодіодів, год. | Не менше ніж 50000 |  |
| 1.4 | Апертури (великий, середній, малий, дифузор) | Наявність |  |
| 1.5 | Фільтри (жовтий, синій кобальтовий і бесчервоний) | Наявність |  |
| 1.6 | Синхронне регулювання конвергенції і параллакса у розмірів зіниці, мм | Від 10 до 1 |  |
| 1.7 | Передзаряджаемий блок з кріпленням на шолом, Li-ion | Наявність |  |
| 1.8 | Час роботи передзаряжаємого блоку, год. | Не менше 7 |  |
| 1.9 | Індикатор зарядки | Наявність |  |
| 1.10 | Повний набір функцій і налаштувань, мм | Не менше ніж від 46 до 74 |  |
| 1.11 | Реостат на шоломі | Наявність |  |
| 1.12 | Температура кольору 4000K | Наявність |  |
| 1.13 | Ахроматична офтальмологічна лінза 20 D, 50 мм | Наявність |  |
| 2. | Комплектність поставки: |  |  |
| 2.1. | Непрямий офтальмоскоп на шоломі | Наявність |  |
| 2.2. | Ахроматична офтальмоскопічна лінза | Наявність |  |
| 2.3. | Акумулятор | Наявність |  |
| 3. | Загальні вимоги: |  |  |
| 3.1. | Гарантія, рік | Не менше ніж 5 |  |
| 3.2. | Керівництво (інструкція) з експлуатації українською мовою | Наявність |  |